## Slide 1: HORIZON 組み立て説明書 (Helix Wind Turbine)
Horizontal arms
-4/5/7pcs
blades-2pcs
axis rod-1pcs
outer side
inner side, near the axis rod
up side
down side
location hole for the first arm

## Slide 2: INSTALLATION INSTRUCTIONS (Helix Wind Turbine)
lock nuts for blades-M6
spring washer & flat washer for blades
screws for the arms-M8*20)
アームねじ用の嫌気性固定接着剤。
（液体材料は航空輸送できません。
地元のホームセンターで購入してください）

## Slide 3: INSTALLATION INSTRUCTIONS (Helix Wind Turbine)
注：2本のネジを締めて、最初の（上記の）アームを固定します。ネジは、軸ロッドの位置穴に適合します。
アームの方向に注意してください
最後のアームは固定しないでください

## Slide 4: INSTALLATION INSTRUCTIONS (Helix Wind Turbine)
1.ブレードの内側を上下にアームに固定しますが、最後のソケットは固定しないでください。 2.アームがブレードの外側の穴に出会うまで、1本のアームを（上から1つずつ）回しながらブレードを曲げます。 その後、ネジとワッシャーで調整します。 3.他のすべてのブレードソケットを固定した後、ブレードを最後のアームを固定します。 最初に内側、次に外側を固定します。 すべてのアームを上下から軸ロッドに固定します。

## Slide 5: INSTALLATION INSTRUCTIONS (Helix Wind Turbine)
1.すべてのブレードを取り付けた後、発電機を軸棒に固定します。 回転させて検査し、すべてが正常であることを確認します。
2.アームを軸ロッドに固定しているネジを1つずつ取り外し、ネジ固定接着剤で接着しをつけてから、再度取り付けます。
3.発電機のフランジをポールに固定し、3本の出力線をコントローラーに接続すると、取り付けが完了します。